Государственный стандарт Союза ССР

Код для обозначения цветов

ГОСТ 28763-90 
(МЭК 757-83)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ 
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Код для обозначения цветов Code for designation of colours | ГОСТ 28763-90 (МЭК 757-83) |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.92

# 1. Область распространения

Настоящий стандарт распространяется на тексты описаний, схемы, маркировку и т.д. в области электротехники.

Код для обозначения цветов в варианте русского алфавита соответствует установившейся практике применения обозначения цветов в СССР.

Требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

# 2. Цель

Цель настоящего стандарта - установление буквенного кода для обозначения некоторых различных цветов.

Примечания:

1. Цифровой код находится в стадии рассмотрения.

2. Целью настоящего стандарта не является установление границ и свойств цветов.

Точное определение цветов, которые должны отвечать требованиям к цветам безопасности, приведено в ИСО 3864. Руководство, определяющее приемлемые границы и свойства цветов для любого отдельного изделия, может быть предусмотрено в стандартах МЭК, подготовленных соответствующим техническим комитетом.

# 3. Буквенный код

В таблице приведены стандартные буквенные коды.

Если необходимо применить другие цвета, кроме определенных в таблице, применяемый код должен быть определен в дополнительной документации для специального оборудования.

| Цвет | Буквенный код |
| --- | --- |
|  | Латинский алфавит | Русский алфавит |
| Черный | BK | Ч |
| Коричневый | BN | КЧ |
| Красный | RD | К |
| Оранжевый | OG | Ж |
| Желтый | YE | Ж |
| Зеленый | GN | З |
| Синий (включая голубой) | BU | С |
| Фиолетовый (пурпуровый) | VT | Ч |
| Серый (синевато-серый) | GY | Б |
| Белый | WH | Б |
| Розовый | PK | К |
| Золотой | GD | ЗЛ |
| Бирюзовый | TQ | БЗ |
| Серебряный | SR | СР |
| Зелено-желтый | GNYE | ЗЖ |
| Примечание. Как предпочтительный вариант можно применять строчные буквы с тем же значением. |

# 4. Сочетание цвета для одного элемента

Сочетание цветов должны обозначаться непосредственным присоединением кодов для различных цветов в последовательности, приведенной в таблице.

Пример. Двухцветный красно-синий элемент: RDBU (КС - для русского алфавита).

# 5. Различные цвета для различных элементов

Если различные элементы окрашены по разному, коды для различных цветов отделяются знаком «+» (плюс).

Пример: 5-жильный кабель с двумя черными жилами, одной коричневой, одной синей и одной зеленой-желтой.

ВК+ВК+BN+BU+GNYE (Ч+Ч+КЧ+С+ЗЖ - для русского алфавита).

Информационные данные

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Всесоюзным научно-исследовательским институтом по нормализации в машиностроении.

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 № 2991.

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела |
| --- | --- |
| ИСО 3864-84 | 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область распространения. 1 2. Цель. 1 3. Буквенный код. 1 4. Сочетание цвета для одного элемента. 2 5. Различные цвета для различных элементов. 2

0172S10-02181