ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р 54130- 2010 |
| --- | --- | --- |

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Термины и определения

IEC 60050-604:1987 
International Electrotechnical Vocabulary. Part 604: Chapter 604: 
Generation, transmission and distribution of electricity - Operation 
(NEQ) 
IEC 60050-551-20:2001 
International Electrotechnical Vocabulary. Part 551-20. Power electronics. 
Harmonic analysis 
(NEQ)

|  | Москва Стандартинформ 2012 |
| --- | --- |

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 445 «Метрология энергоэффективной экономики»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 840-ст

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения публикаций МЭК 60050-604:1987 «Международный электротехнический словарь. Глава 604. Производство, передача и распределение электрической энергии. Эксплуатация» (IEC 60050-604:1987 «International Electrotechnical Vocabulary. Part 604: Chapter 604: Generation, transmission and distribution of electricity - Operation», NEQ); МЭК 60050-551-20:2001 «Международный электротехнический словарь. Часть 551-20. Силовая электроника. Анализ гармоник» (IEC 60050-551-20:2001 «International Electrotechnical Vocabulary. Part 551-20. Power electronics. Harmonic analysis», NEQ)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения. 2 2 Нормативные ссылки. 2 3 Термины и определения. 2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Термины и определения

Quality of electric energy. Terms and definitions

Дата введения - 2012-07-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения понятий в области качества электрической энергии.

Настоящий стандарт не распространяется на электрическую энергию внутри приемников электрической энергии.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт следует применять совместно с ГОСТ 15467, ГОСТ Р 52002, ГОСТ 19431, ГОСТ 21027, ГОСТ 24291.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 52002-2003 Электротехника. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения

ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# 3 Термины и определения

3.1 Стандартизованные термины с определениями приведены в таблице 1.

3.2 Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов - синонимов стандартизованного термина не допускается.

3.3 Для отдельных стандартизованных терминов в таблице 1 приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

3.4 Приведенные определения можно при необходимости изменять, раскрывая значение используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

3.5 В таблице 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком (de.), английском (en.), французском (fr.) языках.

3.6 Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в таблицах 2 - 5.

3.7 Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы - светлым.

Таблица 1

| Термин и определение Обозначение | Иноязычные эквиваленты термина |
| --- | --- |
| Общие понятия |
| 1 электроснабжение: Обеспечение потребителей электрической энергией в соответствии с определенными техническими, метрологическими и экономическими характеристиками (частота, напряжение, продолжительность, максимум нагрузки, пункт питания, тариф) | de. Versorgung en. Supply (of electricity) fr. Fourniture (de l’électricité) |
| 2 система электроснабжения: Совокупность электроустановок и электрических устройств, предназначенных для производства, передачи и распределения электрической энергии | de. Elektrischen Versorgung das System en. Electrical power system fr. Réseau électrique |
| 3 электрическая сеть (система): Совокупность соединенных между собой воздушных или кабельных электрических линий и подстанций, предназначенных для передачи и распределения электрической энергии | de. Elektrische energetische System en. Electrical power network (system) fr. Réseau acheminement de l’électricité |
| 4 электрическая подстанция: Часть электроэнергетической системы, занимающая определенную территорию, включающая в себя концевые участки электрических линий, коммутационную и защитную аппаратуру; трансформаторы и здания; на подстанции обычно размещаются устройства управления и защиты (например, релейной защиты) | de. Station (eines Netzes) en. Substation (of a power system) fr. Poste (d’un réseau électrique) |
| 5 сетевая компания: Энергетическая компания - оператор электрических сетей, осуществляющая передачу электроэнергии по электрическим сетям и несущая ответственность перед конечным потребителем за качество электрической энергии | de. Netzgesellschaft en. Network company fr. Compagnie (association) de réseau |
| 6 гарантирующий поставщик: В электроэнергетике энергосбытовая компания, которая имеет лицензию на обслуживание населения (в настоящее время лицензирование отменено), зарегистрирована в реестре Гарантирующих поставщиков и обязана заключить договор энергоснабжения с каждым обратившимся лицом, корректно оформившим присоединение к электрическим сетям. Статус Гарантирующего поставщика распространяется на определенную территорию согласно реестру. Несет ответственность перед конечным потребителем за качество электрической энергии | de. Lieferbetrieb Garant en. Guaranteeing supplier fr. Fournisseur garant |
| 7 генерирующая организация: В электроэнергетике организация (компания), основной вид деятельности которой - производство и поставка электрической энергии и которая несет ответственность перед конечным потребителем за качество электрической энергии | de. Gesellschaftgenerator en. Generating company fr. Compagnie (association) générateur |
| 8 электрическая энергия: Термин, под которым подразумевается энергия, заключенная в электрическом поле | de. Elektrische Energie en. Electric energy fr. Énergie électrique |
| 9 электрическая мощность: Физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии | de. Elektrische Leistung en. Electric power fr. Puissance électrique |
| 10 однолинейная схема электрической сети: Схема трехфазной электрической сети, в которой многофазные связи изображены одной линией | de. Einstrich-Netzschema en. Single-line diagram fr. Schéma unilinéaire du réseau électrique |
| 11 поставщик электрической энергии: Сторона договора поставки электрической энергии, обеспечивающая электроснабжение потребителей через распределительную сеть | de. Elektrizitäts versorgungs untemehmen en. Power supplier fr. Fournisseur de l’énergie électrique |
| 12 потребитель электрической энергии: Сторона (юридическое или физическое лицо) договора поставки электрической энергии, осуществляющая пользование электрической энергией от сети электроснабжения | de. Stromverbraucher en. Consumer of electric energy fr. Consommateur de l’énergie électrique |
| 13 пользователь электрической сети: Сторона, получающая электрическую энергию от сети электроснабжения либо обеспечивающая подачу электроэнергии по электрическим сетям | de. Verteiler des elektrischen Systems en. Distributor of electric system fr. Distributeur du réseau électrique |
| 14 оператор распределительных электрических сетей (ОРС): Сторона, ответственная за эксплуатацию, обеспечение технического обслуживания, развитие распределительной электрической сети в данном районе и отвечающая за возможность гарантированного соответствия сети нормативным требованиям к поставляемой электроэнергии | de. Operator vertreilungs-des elektrischen Systems en. Operator of distributive electric system fr. Opérateur local du réseau électrique |
| 15 центр питания: Распределительное устройство генераторного напряжения электростанции или распределительное устройство вторичного напряжения электрической подстанции энергосистемы, к которым присоединены распределительные сети | de. Zentrum der Elektroversorgung en. Supply centre fr. Centrale électrique |
| 16 точка поставки электрической энергии: Зафиксированная договором поставка электрической энергии в точке электрической сети, в которой происходит обмен электрической энергией между сторонами договора, т. е. поставщиком и потребителем | de. Punkt der Verteilung der elektrischen Energie en. Point of distribution of electric energy fr. Point de distribution de l’énergie électrique |
| 17 точка питания электрической энергией: Точка электрической сети, для которой установлены показатели качества поставляемой электрической энергии, или точка передачи электрической энергии: Точка электрической сети, находящаяся на линии раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определенная в процессе технологического присоединения | de. Übergabestelle punckto en. Supply point fr. Point de livraison distribution de l’énergie électrique |
| 18 нагрузка системы электроснабжения: Активная, реактивная или полная мощность, генерируемая, передаваемая, распределяемая или потребляемая в энергосистеме | de. Stromsystem Belastung en. Load in system fr. Charge dans le réseau |
| 19 напряжение у потребителя: Значение напряжения, которое энергоснабжающая организация поддерживает на вводе у потребителя. Примечание - Если значение напряжения заранее установлено, например в договоре на электроснабжение, оно называется обусловленным договором напряжением | de. Versorgungs spannung en. Supply voltage fr. Tension fournie |
| 20 качество электрической энергии: Степень соответствия характеристик электрической энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных значений показателей качества электрической энергии | de. Versorgungs qualität en. Quality of supply fr. Qualité de l’énergie électrique |
| 21 параметр электрической энергии: Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство электрической энергии | de. Eigenschaft der elektrischen Energie en. Property of electric energy fr. Paramètre de l’énergie électrique |
| 22 показатель качества электрической энергии: Величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или нескольким ее параметрам | de. Stufe der Versorgungsqualität en. Degree of quality of supply fr. Critères de qualité de l’énergie électrique |
| 23 норма качества электрической энергии Норма качества: Установленное предельное допускаемое значение показателя качества электрической энергии | de. Norm der Versorgungsqualität en. Norm of quality of supply fr. Norme de qualité de l’énergie électrique |
| 24 измерение показателя качества электрической энергии: Определение(я) числовых значений характеристик или параметров электрической энергии посредством их измерения. Примечание - В зависимости от постановки задачи измерения могут охватывать либо часть показателей, либо всю их совокупность | de. Messung der Versorgungsqualität en. Measurement of quality of supply fr. Mesure d’un critère de qualité de l’énergie électrique |
| 25 контроль качества электрической энергии Контроль качества: Проверка соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормам качества | de. Versorgungsqualitätskontrolle en. Electric energy quality control fr. Contrôle de qualité de l’énergie électrique |
| 26 анализ качества электрической энергии: Установление степени соответствия или причин несоответствия качества электрической энергии установленным нормам (установленным требованиям) качества по выбранной совокупности показателей качества электрической энергии | de. Analyse der Versorgungsqualität en. Analysis of quality of supply fr. Analyse de qualité de l’énergie électrique |
| 27 управление качеством электрической энергии: Воздействия на условия и факторы, влияющие на качество электрической энергии, направленные на обеспечение качества электрической энергии в системах электроснабжения в пределах установленных требований | de. Regulierung der versorgten Qualität en. Management of quality of supply fr. Gestion de qualité de l’énergie électrique |
| Свойства, характеристики и показатели качества электрической энергии |
| 28 мгновенное значение параметра электрической энергии Мгновенное значение: Значение параметра электрической энергии в рассматриваемый момент времени | de. Augenblickliche Bedeutung en. Instant value of quantity fr. Valeur instantanée d’un paramètre |
| 29 нестабильность параметра электрической энергии Нестабильность параметра: Непостоянство параметра электрической энергии, вызываемое воздействием влияющих величин | de. Instability des Parameters en. Instability of quantity fr. Instabilite d’un paramètre |
| 30 отклонение параметра электрической энергии Отклонение параметра: Величина, равная разности между текущим значением параметра электрической энергии и его номинальным или базовым значением. Примечание - В качестве базового значения параметра может быть принято среднее рабочее, расчетное, предельное или обусловленное договором на электроснабжение | de. Abweichung der Eigenschaft en. Deviation of property (quantity) fr. Deviation d’un paramètre |
| 31 среднеквадратическое (действующее) значение напряжения (тока): Корень квадратный из среднего арифметического значения квадратов мгновенных значений напряжения (тока), измеренных в определенный интервал времени и в определенной полосе частот. Примечание - Действующее значение напряжения (тока) является одним из используемых способов измерения и соответствует среднеквадратическому значению напряжения, если определяется как корень квадратный из среднего арифметического значения квадратов мгновенных значений, полученных в определенный интервал времени и в определенной полосе частот | de. Mittelwertbedeutung en. [r.m.s.] (root-mean-square) value fr. Valeur de la moyenne quadratique de tension (courant) |
| 32 рабочее напряжение в электрической сети Up: Среднеквадратическое значение напряжения при нормальном режиме в рассматриваемый момент времени в данной точке системы электроснабжения | de. Betriebsspannung (im system) en. Operating voltage (in system) fr. Tension de service (dans un réseau) |
| 33 номинальное напряжение электрической сети Uном: Напряжение, для которого предназначена или определена система электроснабжения (электрическая сеть) | de. Nominelle spanning im System en. Nominal voltage of system fr. Tension nominale du réseau |
| 34 линейное напряжение: Напряжение между фазными проводами электрической линии | de. Linienspannung en. Phase to phase voltage fr. Tension phase-phase |
| 35 фазное напряжение: Напряжение между фазным проводом и нейтралью многофазной системы | de. Sternspannung en. Phase to neutral voltage fr. Tension phase-neutre |
| 36 поставляемое напряжение Un: Значение напряжения в точке поставки электрической энергии, измеренное за заданный интервал времени | de. Gelieferte Spannung en. Delivered voltage fr. Tension livrée |
| 37 заявленное входное напряжение Uзвх: Напряжение, определяемое напряжением в системе электроснабжения и коэффициентом масштабного преобразования измерительного преобразователя | de. Deklarierte Eingangsspannung en. Declared input voltage fr. Tension d’entrée déclarée |
| 38 масштабный измерительный преобразователь напряжения (тока): Устройство, предназначенное для пропорционального преобразования первичного напряжения (тока) во вторичное напряжение (ток) с заданным углом фазового сдвига между вторичным напряжением (током) и первичным напряжением (током) | de. Großzügigen Messreformator der Spannung (Stromes) en. Scale measuring converter of voltage (current) converter fr. Transformateur gradué de mesure de tension (courant) |
| 39 коэффициент масштабного преобразования напряжения (тока) Ки (Кi): Отношение первичного напряжения (тока) к вторичному напряжению (току) измерительного масштабного преобразователя напряжения (тока) | de. Umformungsfaktor (Strömung) en. Ratio error (current) fr. Coefficient de conversion de tension (courant) |
| 40 заявленное поставляемое напряжение Uзп: Заявленное поставляемое напряжение обычно равно номинальному напряжению системы (сети). Если по заданному диспетчерскому графику напряжений или по согласованию между поставщиком и потребителем напряжение электрической сети отличается от номинального напряжения, то это напряжение будет считаться заявленным напряжением, или согласованное напряжение электропитания Uc: Напряжение, отличающееся от стандартного номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 29322, согласованное для конкретного пользователя электрической сети при технологическом присоединении в качестве напряжения электропитания | de. Deklarierte versorgte Spannung en. Declared supply voltage fr. Tension declarée livrée |
| 41 положительное отклонение напряжения U+: Разность между измеренным и номинальным/согласованным значением напряжения в случае, когда измеренное значение больше номинального значения. При положительном отклонении напряжения его значение больше допустимого для нормальной работы электротехнических изделий (устройств) и электрооборудования | de. Uberhöhte Spannung en. Overestimated voltage fr. Surtension |
| 42 отрицательное отклонение напряжения U-: Абсолютное значение разности между измеренным и номинальным/согласованным значением напряжения в случае, когда измеренное значение меньше номинального значения. При отрицательном отклонении напряжения его значение меньше допустимого для нормальной работы электротехнических изделий (устройств) и электрооборудования | de. Unterbewertete Spannung en. Underestimated voltage fr. Sous-tension |
| 43 отклонение напряжения Uδ: Значение напряжения, величина которого отлична от его номинального или заявленного значения напряжения в данной точке системы электроснабжения в рассматриваемый момент времени | de. Spannungsabweichung en. Voltage deviation fr. Ecart de tension |
| 44 потеря напряжения в системе электроснабжения UΔ Потеря напряжения: Разность напряжений в начальной и конечной точках электрической линии в данный момент времени | de. Verlust der Spannung en. Voltage loss fr. Perte de tension dans le réseau électrique |
| 45 циклические изменения напряжения: Медленные квазипериодические изменения напряжения в данной точке электрической сети с суточными, недельными или годовыми циклами, вызванные изменениями нагрузки и действием устройств регулирования напряжения | de. Zyklische Spannungsänderung en. Cyclic voltage variation fr. Variation cyclique de tension |
| 46 гармоническая составляющая напряжения (тока) Un(In): Составляющая разложения в ряд Фурье периодического напряжения (тока), порядок которой превышает единицу | de. Harmonische Komponente der Spannung (Stromes) en. Harmonious voltage (current) component fr. Composante harmonique de tension (courant) |
| 47 порядок гармонической составляющей напряжения (тока) N: Целое число, равное отношению частоты гармонической составляющей к основной частоте разложения напряжения (тока) в ряд Фурье | de. Zahl die Komponente der Harmonika der Spannung (Stromes) en. Number of component of a harmonicof voltage (current) fr. Rang de la composante harmonique de tension (courant) |
| 48 основная составляющая напряжения (тока): Составляющая первого порядка разложения в ряд Фурье периодического напряжения (тока) | de. Grund- Spannungskomponente (Stromanteil) en. Basic component of harmonic of voltage (current) fr. Composante harmonique de rang 1 de tension (courant) |
| 49 огибающая среднеквадратичных значений напряжения: Ступенчатая временная функция, образованная среднеквадратическими значениями напряжения, дискретно определенными на каждом полупериоде напряжения основной частоты | de. Biegend die Spannungen en. Bending r.m.s. voltage fr. Enveloppe des moyennes quadratiques de tension |
| 50 коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения (тока) КU(n) (KI(n)): Величина, равная отношению среднеквадратического значения n-й гармонической составляющей напряжения (тока) к среднеквадратическому значению основной составляющей переменного напряжения (тока) | de. n-Harmonika der Spannung (Stromes) faktor en. n-harmonic voltage (current) (component) factor fr. Coefficient de l’harmonique de rang n de tension (courant) |
| 51 интергармоническая составляющая напряжения (тока): Составляющая на дискретных частотах или частотах широкополосного спектра, не кратных основной частоте сети | de. Interharmonische Komponente der Spannung (Stromes) en. Interharmonic component of voltage (current) fr. Composante inter-harmonique de tension (courant) |
| 52 среднеквадратическое значение спектральной составляющей Yсс: Среднеквадратическое значение составляющей, частота которой кратна величине, обратной значению длительности временного интервала измерения | de. r.m.s. der spektralen Komponente en. r.m.s. value of spectral component fr. r.m.s. de la composante spectrale |
| 53 среднеквадратическое значение интергармонической составляющей Yси: Среднеквадратическое значение спектральной составляющей, частота которой находится между двумя последовательными гармоническими частотами | de. r.m.s. inter der harmonischen Komponente en. r.m.s. value of interharmonic component fr. r.m.s. de la composante inter-harmonique |
| 54 фазовый угол сдвига напряжения φU: Угол между фазными напряжениями основной частоты (первой гармоники) | de. Phase-die Verschiebung der Spannung en. Phase displacement of voltage fr. Déphasage de l’harmonique de rang 1 de tension |
| 55 фазовый угол сдвига гармонических составляющих напряжения φU(n): Угол между n-ми гармоническими составляющими фазных напряжений | de. Phase-die Verschiebung der Harmonikas der Spannung en. Phase displacement of harmonic voltage components fr. Déphasage de l’harmonique de rang n de tension |
| 56 рабочий ток в системе электроснабжения Ip: Среднеквад-ратическое значение тока при нормальном режиме в рассматриваемый момент времени в данной точке системы электроснабжения | de. Arbeitsstrom im System der Energieversorgung en. Working current in power supply system fr. Courant de travail dans le réseau électrique |
| 57 номинальный ток Iном: Ток, для которого предназначена или определена система электроснабжения (электрическая сеть) | de. Nominellen Strom en. Rated current fr. Courant nominal |
| 58 фазовый угол сдвига тока φI: Угол между фазными токами основной частоты (первой гармоники) | de. Phaseabsetzung des Stromes en. Phase displacement of current fr. Déphasage du courant |
| 59 фазовый угол между напряжением и током φUI: Угол между напряжением и током основной частоты (первой гармоники) одной фазы | de. Phaseverschiebung zwischen der Spannung und dem Strom en. Phase displacement between voltage and current fr. Déphasage entre la tension et le courant de la composante harmonique de rang 1 |
| 60 фазовый угол между гармоническими составляющими напряжения и тока φUI(n): Фазовый угол между n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока одной фазы | de. Phaseverschiebung zwischen den harmonischen Komponenten von der Spannung und dem Strom en. Phase displacement between harmonious voltage components and current fr. Déphasage entre la tension et le courant de la composante harmonique de rang n |
| 61 фазовый угол между напряжением и током нулевой последовательности φU0I0: Фазовый угол сдвига между составляющими напряжения и тока нулевой последовательности основной частоты | de. Phaseverschiebung zwischen der Spannung und dem Strom für null-des Folgens en. Phase displacement between voltage and current for zero followings fr. Déphasage entre la tension et le courant homopolaires |
| 62 фазовый угол между напряжением и током прямой последовательности φU1I1: Фазовый угол сдвига между составляющими тока и напряжения прямой последовательности основной частоты | de. Phaseverschiebung zwischen Spannung und Strom für direkte Folgen en. Phase displacement between voltage and current for direct following fr. Déphasage entre la tension et le courant directs |
| 63 фазовый угол между напряжением и током обратной последовательности φU2I2: Фазовый угол сдвига между составляющими тока и напряжения обратной последовательности основной частоты | de. Phaseverschiebung zwischen Spannung und Strom für Rückrichtung en. Phase displacement between voltage and current for a return direction fr. Déphasage entre la tension et le courant indirects |
| 64 фликер напряжения: Колебания напряжения питания осветительных приборов, яркость и спектральный состав которых изменяются во времени, что приводит к эффекту неустойчивости визуального восприятия | de. Flicker spannungschwankung en. Flicker voltage fr. Tension de papillotement flicker |
| 65 интенсивность (доза) фликера Pt: Мера восприимчивости человека к воздействию фликера за установленный промежуток времени. Интенсивность фликера, метод измерения фликера и оценка определены в следующих значениях: Ps/t - кратковременная интенсивность (доза), измеренная в течение 10 мин; РLt - долговременная интенсивность (доза), рассчитанная от последовательности 12 значений Рsi, за интервал в 2 ч согласно следующей формуле: | de. Flicker Intensität en. Flicker intensity fr. Intensité de flicker |
| 66 время восприятия фликера: Минимальное время для субъективного восприятия человеком фликера, вызванного колебаниями напряжения определенной формы | de. Zeit der Wahrnehmung flicker en. Time of perception of flicker fr. Temps de la perception flicker |
| 67 фликерметр: Прибор для измерения количественных характеристик фликера напряжения | de. Flickermeter en. Flickermeter fr. Flickermètre |
| 68 несимметрия напряжений: Нарушение симметрии многофазной системы напряжений, вызванное различной нагрузкой в фазах или асимметрией электрической линии. Состояние многофазной системы, в которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений или углы сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой | de. Spannungsunsymmetrie en. Voltage unbalance fr. Déséquilibre des tensions du réseau |
| 69 номинальная частота fном: Частота, применяемая для обозначения или идентификации системы электроснабжения (электрической сети) | de. Nominelle Frequenz en. Nominal frequency fr. Fréquence nominale |
| 70 основная частота F: Частота n-й составляющей, полученная путем преобразования Фурье функции времени, относительно которой рассматриваются все частоты спектра напряжения (тока). Примечание - В случае, когда существует какая-либо неопределенность, основная частота должна быть получена из числа полюсов и скорости вращения синхронного генератора (генераторов), питающего систему | de. Hauptfrequenz en. Fundamental frequency fr. Fréquence principale |
| 71 основная составляющая: Составляющая напряжения, частота которой равна основной частоте | de. Hauptkomponente en. Fundamental component fr. Composante principale |
| 72 гармоническая составляющая: Любая из составляющих на частоте гармоники | de. Harmonische Komponente en. Harmonic component fr. Composante harmonique |
| 73 отклонение частоты Δf: Величина, равная разности значений частоты в системе электроснабжения в рассматриваемый момент времени и ее номинальным или базовым значениям | de. Frequenz abweichung en. Frequency deviation fr. Ecart de fréquence |
| 74 частота гармоники f(n): Частота n-й составляющей разложения Фурье функции времени, кратная основной частоте | de. Harmonische Frequenz en. Harmonic frequency fr. Fréquence d’une harmonique |
| 75 установившееся отклонение напряжения δUу: Отклонение напряжения в установившемся режиме работы системы электроснабжения, выраженное в процентах и равное отношению разности между действующим значением напряжения в данной точке системы электроснабжения и его номинальным или заявленным значением к данному номинальному или заявленному значению | de. Stabile Abweichung der Spannung en. Stable deviation of voltage fr. Ecart stabilisé de tension |
| 76 перенапряжение переходного процесса: Кратковременное превышение напряжения (несколько миллисекунд или менее), колебательное или неколебательное, обычно быстро затухающее | de. Transiente Überspannung en. Transient overvoltage fr. Surtension transitoire |
| 77 одиночное изменение напряжения: Быстрое изменение среднеквадратического или амплитудного значения напряжения между двумя смежными уровнями, каждый из которых удерживается некоторое время (между двумя последовательными уровнями установившегося напряжения), или между двумя смежными экстремумами, огибающей действующих или амплитудных значений напряжения и уровнем, который удерживается некоторое время | de. Einmalige Abweichung der Spannung en. Unitary deviation of voltage fr. Ecart unique de tension |
| 78 размах изменения напряжения: Величина, равная разности между амплитудными или среднеквадратическим значениями напряжения до и после одиночного изменения напряжения | de. Amplitude die einmalige Abweichung der Spannung en. Amplitude of unitary deviation of voltage fr. Ecart transitoire de tension |
| 79 частота изменений напряжения: Число одиночных изменений напряжений в единицу времени | de. Frequenz die Abweichung der Spannung en. Frequency voltage deviation fr. Fréquence d’écarts de tension |
| 80 продолжительность изменения напряжения: Интервал времени, в течение которого напряжение увеличивается или уменьшается между двумя следующими одно за другим установившимися значениями | de. Dauer die Abweichung der Spannung en. Duration voltage deviation fr. Durée de déviation de tension |
| 81 интервал между изменениями напряжения: Интервал времени от начала предыдущего изменения напряжения до начала следующего | de. Intervall zwischen die Abweichungen der Spannung en. Interval between voltage deviations fr. Intervalle entre deux écarts de tension |
| 82 перенапряжение в системе электроснабжения Перенапряжение: Превышение напряжения над наибольшим рабочим напряжением, установленным для данного электрооборудования | de. Überspannung im System en. Overvoltage in system fr. Surtension dans le réseau |
| 83 временное перенапряжение: Временное возрастание напряжения в конкретной точке электрической системы выше установленного порогового значения. Характеризуется как повышение напряжения в точке электрической сети свыше 110 % заявленного напряжения и продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях | de. Vorubergehende Überanspannung en. Time overvoltage fr. Surtension temporaire |
| 84 коэффициент временного перенапряжения КперU: Величина, равная отношению максимального значения из амплитудных значений напряжения за время существования временного перенапряжения к амплитуде номинального напряжения | de. Koeffizienten der vorubergehenden Uberanspannung en. Temporary overvoltage factor fr. Coefficient de la surtension temporaire |
| 85 длительность временного перенапряжения: Интервал времени между начальным моментом возникновения временного перенапряжения и моментом его исчезновения | de. Dauer der vorübergehenden Überanspannung en. Duration of a time overvoltage fr. Durée de la surtension temporaire |
| 86 выброс напряжения: Единичное быстрое значительное увеличение (свыше 110 % заявленного напряжения) среднеквадратического значения напряжения в электрической сети с последующим восстановлением за время от 10 мс до 1 мин | de. Schnelle Vergrößerung der Spannung en. Fast increase in voltage fr. Augmentation rapide de tension |
| 87 амплитуда выброса напряжения δUв: Значение напряжения, равное разности между максимальным среднеквадратическим значением напряжения в течение выброса напряжения и заявленным напряжением | de. Die Amplitude die schnelle Vergrößerung der Spannung en. Amplitude fast increase voltage fr. Amplitude d’augmentation rapide de tension |
| 88 длительность выброса напряжения Δtв: Интервал времени от начала выброса до момента восстановления напряжения до первоначального или близкого к нему значения | de. Dauer der schnellen Vergrößerung der Spannung en. Duration of fast increase voltage fr. Durée d’augmentation rapide de tension |
| 89 импульс напряжения в системе электроснабжения: Резкое изменение напряжения в системе электроснабжения, длящееся малый интервал времени относительно определенного интервала времени. Примечание - Импульс напряжения возникает при коммутационных операциях, грозовых явлениях | de. Stoßspannung en. Voltage impulse fr. Impulsion de tension |
| 90 стандартизованный грозовой импульс напряжения Uд1,2/50: Импульс напряжения установленной формы с временем нарастания фронта 1,2 мкс и длительностью полуспада 50 мкс. Примечание - Грозовой импульс обозначается двумя цифрами, определяющими эти длительности в микросекундах, в частности, для стандартизованного грозового импульса принято обозначение 1,2/50 мкс | de. Standardmäßige Blitzstoßspannung en. Standard lightning voltage impulse fr. Impulsion standard de tension de foudre |
| 91 стандартизованный коммутационный импульс Uд250/2500: Импульс напряжения установленной формы с временем подъема до максимума 250 мкс и длительностью полуспада 2500 мкс. Примечание - Коммутационный импульс определяется двумя цифрами, дающими эти длительности в микросекундах, в частности, стандартизованный коммутационный импульс обозначается как 250/2500 мкс | de. Standardmäßig den Schaltstoßspannung en. Standard switching voltage impulse fr. Impulsion standard de tension de commutation |
| 92 амплитуда импульса UA имп: Максимальное мгновенное значение импульса напряжения | de. Amplitude des Impulses en. Amplitude of impulse fr. Amplitude de l’impulsion |
| 93 длительность импульса Δtимп: Интервал времени от начала импульса до момента, когда напряжение импульса уменьшается до половины максимального значения его амплитуды | de. Ruckenhalbwertdauer einer Stoßspannung en. Time to half value (of an impulse) fr. Durée В mi-hauteur (d’une impulsion de tension) |
| 94 посадка напряжения: Внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения | de. Spannungszusammenbruch en. Voltage depression (voltage collapse) fr. Effondrement de la tension |
| 95 провал напряжения: Временное уменьшение напряжения в конкретной точке электрической системы ниже установленного порогового значения. Характеризуется как внезапное кратковременное значительное уменьшение от 90 % до 5 % заявленного поставляемого среднеквадратического значения напряжения в электрической сети с последующим восстановлением за время от 10 мс до 1 мин | de. Spannungseinbruch en. Voltage dip fr. Creux de tension |
| 96 глубина провала напряжения δUп: Значение напряжения, равное разности между минимальным среднеквадратическим значением напряжения в течение провала напряжения и заявленным напряжением. Примечание - Изменения напряжения, которые не выходят за нормы поставляемого напряжения, не считаются провалами | de. Tiefe Spannungszusammenbruch en. Depth of voltage dip fr. Profondeur de creux tension |
| 97 длительность провала напряжения Δtn: Интервал времени между моментом, когда напряжение в конкретной точке системы электроснабжения падает ниже порогового значения начала провала напряжения, и моментом, когда напряжение возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения | de. Dauer des Spannungszusammenbruches en. Duration of voltage dip fr. Durée de creux tension |
| 98 прерывание напряжения: Уменьшение напряжения в точке электрической сети ниже, чем 5 % заявленного напряжения, за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему значения. | de. Unterbrechung der Spannung en. Voltage interruption fr. Coupure de tension |
| Примечание - Прерывание напряжения может классифицироваться как: - заранее запланированное, когда пользователи сети информированы заранее о выполнении намеченных работ в распределительной системе (сети); - случайное, вызванное долговременной или кратковременной неисправностью, главным образом связанной с внешними обстоятельствами, неисправностью оборудования или вмешательством. Случайное прерывание классифицируется на: - долговременное (дольше 3 мин); - кратковременное (до 3 мин) |  |
| 99 исчезновение напряжения: Снижение напряжения в любой точке системы электроснабжения до нуля | de. Spannungslosigkeit en. Loss of voltage fr. Perte totale de tension |
| 100 восстановление напряжения: Увеличение напряжения после его посадки, провала, прерывания или исчезновения до значения, находящегося в допустимых пределах для установившегося режима работы системы электроснабжения | de. Spannungswiederkehr en. Voltage recovery fr. Retour de la tension |
| 101 стабильность напряжения (частоты): Показатель качества электрической энергии, оцениваемый по измеренным отклонениям напряжения (частоты) от номинального или базового за определенный интервал времени | de. Spannungshaltung (Frequenzhaltung) en. Voltage (frequency) stability fr. Stabilité de tension (de frequence) |
| 102 показатель нестабильности напряжения (частоты): Количественная оценка нестабильности напряжения (частоты) по его отклонению от номинального или базового значения | de. Bedeutung der Instabilität der Spannung en. Value of voltage unstability fr. Valeur d’instabilité de tension |
| 103 колебания напряжения (частоты): Серия единичных изменений напряжения (частоты) во времени | de. Spannungsschwankung en. Voltage fluctuation fr. Fluctuation de tension (fréquence) |
| 104 размах колебаний напряжения (частоты): Величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями напряжения (частоты) за определенный интервал времени в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения | de. Amplitude der Schwankungen der Spannung en. Amplitude of fluctuations of voltage fr. Amplitude de fluctuations de tension |
| 105 амплитудная модуляция напряжения: Процесс периодического или случайного изменения амплитуды переменного напряжения относительно ее среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения | de. Spitzenmodulation der Spannung en. Amplitude modulation of voltage fr. Modulation d’amplitude tension |
| 106 коэффициент амплитудной модуляции напряжения КАМ: Коэффициент, характеризующий колебания напряжения и равный отношению полуразности наибольшей и наименьшей амплитуд модулированного напряжения, взятых за определенный интервал времени, к номинальному или базовому значению амплитуды напряжения | de. Koeffizienten der Spitzenmodulation der Spannung en. Amplitude modulation voltage Factor fr. Coefficient de modulation d’amplitude de tension |
| 107 модуляция частоты переменного тока: Процесс периодического или случайного изменения частоты переменного тока относительно ее среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения | de. Modulation der Frequenz des Wechselstromes en. Modulation of AC frequency fr. Modulation de la fréquence du courant alternative |
| 108 коэффициент модуляции частоты переменного тока Кчм: Величина, равная отношению полуразности наибольшего и наименьшего значений частоты за определенный интервал времени к ее номинальному или базовому значению | de. Koeffizienten die Modulation der Frequenz des Wechselstromes en. Modulation of AC frequency factor fr. Coefficient de modulation de fréquence du courant alternatif |
| 109 несимметричный режим многофазной системы электроснабжения Несимметричный режим: Режим работы многофазной системы электроснабжения, при котором фазные напряжения или токи не образуют симметричных многофазных систем | de. Nicht symmetrische Regime des mehrphasigen Energiesystems en. Unsymmetrical mode of multiphase supply system fr. Régime asymétrique du réseau électrique polyphasé |
| 110 напряжение (ток) прямой последовательности: Симметричная составляющая несимметричной трехфазной системы напряжений (токов) с чередованием фаз, принятым в качестве основного, при разложении по методу симметричных составляющих | de. Spannung (Stromes) der direkten Folgerichtigkeit en. Voltage (current) of direct sequence fr. Composante directe de tension (courant) |
| 111 напряжение (ток) обратной последовательности: Симметричная составляющая трехфазной несимметричной системы напряжений (токов) с чередованием фаз, обратным принятому в качестве основного, при разложении по методу симметричных составляющих | de. Spannung (Stromes) der Rückfolgerichtigkeit en. Voltage (current) of return sequence fr. Composante inverse de tension (courant) |
| 112 напряжение (ток) нулевой последовательности: Симметричная составляющая трехфазной несимметричной системы напряжений (токов), совпадающих между собой по фазе | de. Spannung (Stromes) der Nullfolgerichtigkeit en. Voltage (current) of zero sequence fr. Composante homopolaire de tension (courant) |
| 113 коэффициент несимметрии по обратной последовательности напряжения (тока) К2U, К2I: Величина, равная отношению напряжения (тока) обратной последовательности к напряжению (току) прямой последовательности в многофазной системе электроснабжения. Примечание - Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению | de. Unsymmetriegrad der Rückfo-lgerichtigkeit der Spannung (Stromes) en. Unbalance factor of return voltage (current) sequence fr. Coefficient d’asymétrie de la composante inverse de tension (courant) |
| 114 коэффициент несимметрии по нулевой последовательности напряжения (тока) К0U, К0I: Величина, равная отношению напряжения (тока) нулевой последовательности к фазному напряжению (току) прямой последовательности в многофазной системе электроснабжения. Примечание - Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению | de. Unsymmetriegrad der Nullfolge-richtigkeit der Spannung (Stromes) en. Unbalance of zero sequence of voltage (current) fr. Coefficient d’asymétrie de la composante homopolaire de tension (courant) |
| 115 небаланс напряжений (токов): Отличие по модулю значения хотя бы одного из фазных или линейных напряжений (токов) многофазной системы электроснабжения от значений напряжений (токов) других фаз | de. Nicht das Bilanz der Spannungen (Ströme) en. Unbalance of voltages (currents) fr. Disbalance de tensions (courants) |
| 116 размах небаланса напряжений (токов): Величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями линейных или фазных напряжений (токов) в многофазной системе электроснабжения | de. Amplitude nicht des Bilanz der Spannungen (Ströme) en. Amplitude not balance of voltage (currents) fr. Amplitude de disbalance de tensions (courants) |
| 117 коэффициент небаланса напряжений (токов): Величина, равная отношению размаха небаланса напряжений (токов) к номинальному значению напряжения (тока) | de. Spannungs- (Strömung-) unbalancefaktor en. Voltage (current) disbalance factor fr. Coefficient de disbalance de tension (courant) |
| 118 смещение нейтрали: Отличие потенциала нейтрали системы электроснабжения от потенциала земли или корпуса электротехнического оборудования | de. Abweichung der Sternpunktleiter en. Neutral point displacement fr. Déplacement du point neutre |
| 119 напряжение смещения нейтрали: Напряжение между реальной или искусственной нейтралью и землей или корпусом электротехнического оборудования | de. Abweichung der Stempunktleiter Spannung en. Neutral point displacement voltage fr. Tension de déplacement du point neutre |
| 120 среднее по модулю значение переменного напряжения (тока): Среднее за период значение модулей мгновенных значений переменного напряжения (тока) | de. Gleichrichtwert en. Rectified (mean) value (of an alternating voltage or current) fr. Valeur redressée (d’une tension ou d’un courant alternatif) |
| 121 коэффициент формы кривой переменного напряжения (тока) КUф, КIф: Величина, равная отношению действующего значения периодического напряжения (тока) к его среднему значению | de. Formfaktor en. Form factor fr. Facteur de forme |
| 122 коэффициент амплитуды кривой переменного напряжения (тока) КUА, КIА Коэффициент амплитуды: Величина, равная отношению максимального по модулю за период значения напряжения (тока) к действующему значению периодического напряжения (тока) | de. Scheitelfaktor en. Peak factor fr. Facteur de crête |
| 123 искажение формы кривой переменного напряжения (тока): Отличие формы кривой переменного напряжения (тока) в системе электроснабжения от требуемой | de. Formentstellung der variablen Tension (Spannung) (Stromes) en. AC voltage (current) waveform distortion fr. Altération de forme de la sinusoide de tension (courant) alternative |
| 124 частотная составляющая периодического напряжения (тока): Синусоидальная составляющая периодического напряжения (тока) при представлении ее частотным спектром. Примечание - Частотная составляющая может быть любого порядка по отношению к частоте, принятой за основную, в том числе кратного, дробного, некратного | de. Frequenzperiodisch-Spannungskomponente (Stromanteil) en. Frequency component of repetitive (periodic) voltage (current) fr. Composante de fréquence de la tension (courant) périodique |
| 125 коэффициент гармонической составляющей напряжения (тока) КU(п), КI(п): Величина, равная отношению действующего значения n-й гармонической составляющей напряжения (тока) к действующему значению основной составляющей кривой переменного напряжения (тока). Примечание - Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) | de. Spannungsharmonischkomponente-(Stromanharmonischteil-) faktor en. Voltage (current) harmonic (component) factor fr. Composante de la tension (courant) harmonique |
| 126 коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (тока) КUИ, КIИ Коэффициент искажения: Величина, равная отношению действующего значения суммы гармонических составляющих к действующему значению основной составляющей переменного напряжения (тока). Примечание - Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) | de. Klirrfaktor en. Distortion factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current) fr. Facteur de distortion (d’une tension ou d’un courant alternatif non sinusoidal) |
| 127 временной интервал измерения: Основной временной интервал измерения для среднеквадратических значений (напряжения, гармоник, интергармоник и несимметрии) | de. Abmessungen Zeitintervall en. Measurement time interval fr. Intervalle temporelle de mesure |
| 128 временное усреднение: Объединение нескольких последовательных значений параметра, измеренных на одинаковых интервалах времени, для получения значения показателя на большем интервале времени | de. Zeitlich Vergleichmäßigung en. Time averaging (aggregation) fr. Moyennage temporel |
| Контроль и управление качеством электрической энергии |
| 129 непрерывный контроль качества электрической энергии: Контроль качества электрической энергии, при котором поступление информации о контролируемых показателях от средств измерений и оценка их происходят непрерывно | de. Kontinuierliche Versorgungsqualitätskontrolle en. Continuous electric energy quality control (monitoring of quality of supply) fr. Inspection continue de la qualité de l’énergie électrique |
| 130 периодический контроль качества электрической энергии: Контроль качества электрической энергии, при котором поступление информации о контролируемых показателях и оценка их происходят в заранее установленные моменты времени или периодически с интервалами, определяемыми организацией контроля | de. Periodische Versorgungsqualitätskontrolle en. Periodic electric energy quality control (monitoring of quality of supply) fr. Inspection périodique de la qualité de l’énergie électrique |
| 131 эпизодический контроль качества электрической энергии: Контроль качества электрической энергии, при котором поступление информации о контролируемых показателях и ее оценка производятся по мере необходимости | de. Episodische Versorgungsqualitätskontrolle en. Casual electric energy quality control (monitoring of quality of supply) fr. Inspection épisodique de la qualité de l’énergie électrique |
| 132 пункт контроля качества электрической энергии: Точка системы электроснабжения, к которой подключены средства измерения для контроля показателей качества электрической энергии | de. Versorgungsqualitätskontrollstelle en. Electric energy quality control (monitoring of quality of supply) point fr. Point d’inspection de la qualité de l’énergie électrique |
| 133 граница ответственности за качество электрической энергии: Пункт контроля качества электрической энергии, обычно совпадающий с границей раздела балансовой принадлежности электрической сети, за поддержание качества электрической энергии в котором несет ответственность электроснабжающая организация | de. Grenzen der Versorgungsqualitätsverantwortung en. Boarders of electric energy quality (quality of supply) liability fr. Limite de la responsabilité de la qualité de l’énergie électrique |
| 134 регулирование параметра электрической энергии: Процесс изменения параметра электрической энергии по заданному закону или поддержание его значения с заданной точностью | de. Regelung des Parameters der elektrische Energie en. Regulation of electric energy quantity fr. Régulation de la qualité de l’énergie électrique |
| 135 централизованное регулирование параметра электрической энергии: Регулирование параметра электрической энергии, осуществляемое для группы потребителей электрической энергии из одного пункта | de. ZentralisierteRegelung des Parameters der elektrische Energie en. Centralized regulation of electric energy quantity fr. Régulation centralisée d’un paramètre de l’énergie électrique |
| 136 местное регулирование напряжения: Регулирование напряжения, осуществляемое для отдельных потребителей или приемников электрической энергии | de. Lokalspannungsregelung en. Local voltage regulation fr. Local tension (contrainte) régulation |
| 137 плавное регулирование напряжения: Регулирование напряжения путем изменения его в соответствии с законом, описываемым неразрывной функцией | de. Stufenlose Spannungsregelung en. Modulating voltage regulation fr. Régulation lisse de tension |
| 138 ступенчатое регулирование напряжения: Регулирование напряжения путем изменения его в соответствии с законом, описываемым ступенчатой функцией | de. Stufenspannungsregelung en. Step voltage regulation fr. Régulation de tension en cascade |
| 139 встречное регулирование напряжения: Регулирование напряжения, при котором оно повышается с увеличением нагрузки и снижается при ее уменьшении | de. Gegenspannungsregelung en. Counter (opposite) voltage regulation fr. Régulation de tension de rencontre |
| 140 пункт регулирования напряжения: Пункт системы электроснабжения, к которому подключены устройства, регулирующие напряжение | de. Spannungsregelungstelle en. Voltage regulation point fr. Point de régulation de tension |
| 141 стабилизация параметра электрической энергии Стабилизация: Поддержание значения параметра электрической энергии в заданных пределах | de. Stabilisierung en. Stabilization fr. Stabilisation |
| 142 симметрирование переменного напряжения (тока) Симметрирование: Мероприятия по уменьшению несимметрии переменного напряжения (тока) в многофазной системе электроснабжения | de. Symmetrierung en. Symmetrization (balancing) fr. Symétrisation (équilibrage) |
| 143 ущерб от снижения качества электрической энергии: Все виды отрицательных последствий, возникающих в работе систем электроснабжения, потребителей и приемников при ухудшении качества электрической энергии | de. Schaden des Versorgungsqualitätskontrollesenkungs en. Damage of reduction of electric energy quality control fr. Dommage de la réduction de qualité de l’énergie électrique |
| 144 экономический ущерб от снижения качества электрической энергии: Выраженные в стоимостном исчислении убытки от снижения производительности или повреждения электротехнических устройств и электрооборудования, а также другие затраты, возникающие в связи с ухудшением качества электрической энергии | de. Wirtschaftlichter Schaden des Versorgungsqualitätssenkungs en. Economic damage of reduction of electric energy quality fr. Dommage économique de la réduction de qualité de l’énergie électrique |

Таблица 2 - Алфавитный указатель терминов на русском языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Амплитуда выброса напряжения | 87 |
| Амплитуда импульса | 92 |
| Амплитудная модуляция напряжения | 105 |
| Анализ качества электрической энергии | 26 |
| Восстановление напряжения | 100 |
| Временное перенапряжение | 83 |
| Временное усреднение | 128 |
| Временной интервал измерения | 127 |
| Время восприятия фликера | 66 |
| Встречное регулирование напряжения | 139 |
| Входное напряжение | 37 |
| Выброс напряжения | 86 |
| Гарантирующий поставщик | 6 |
| Гармоническая составляющая | 72 |
| Гармоническая составляющая напряжения | 46 |
| Гармоническая составляющая тока | 46 |
| Генерирующая организация (компания) | 7 |
| Глубина провала напряжения | 96 |
| Граница ответственности за качество электрической энергии | 133 |
| Длительность временного перенапряжения | 85 |
| Длительность выброса напряжения | 88 |
| Длительность импульса | 93 |
| Длительность провала напряжения | 97 |
| Заявленное входное напряжение | 37 |
| Заявленное поставляемое напряжение | 40 |
| Значение мгновенное | 28 |
| Значение параметра электрической энергии мгновенное | 28 |
| Значение переменного напряжения среднее по модулю | 120 |
| Значение переменного тока среднее по модулю | 120 |
| Измерение показателя качества электрической энергии | 24 |
| Импульс напряжения в системе электроснабжения | 89 |
| Интенсивность (доза) фликера | 65 |
| Интервал между изменениями напряжения | 81 |
| Интергармоническая составляющая напряжения | 51 |
| Интергармоническая составляющая тока | 51 |
| Искажение формы кривой переменного напряжения | 123 |
| Искажение формы кривой переменного тока | 123 |
| Исчезновение напряжения | 99 |
| Качество электрической энергии | 20 |
| Колебания напряжения | 103 |
| Колебания частоты | 103 |
| Контроль качества | 25 |
| Контроль качества электрической энергии | 25 |
| Контроль качества электрической энергии непрерывный | 129 |
| Коэффициент амплитудной модуляции напряжения | 106 |
| Коэффициент амплитуды | 122 |
| Коэффициент амплитуды кривой переменного напряжения | 122 |
| Коэффициент амплитуды кривой переменного тока | 122 |
| Коэффициент временного перенапряжения | 84 |
| Коэффициент гармонической составляющей напряжения | 125 |
| Коэффициент гармонической составляющей тока | 125 |
| Коэффициент искажения | 126 |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения | 126 |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока | 126 |
| Коэффициент масштабного преобразования напряжения (тока) | 39 |
| Коэффициент модуляции частоты переменного тока | 108 |
| Коэффициент небаланса напряжений | 117 |
| Коэффициент небаланса токов | 117 |
| Коэффициент несимметрии по нулевой последовательности напряжения | 114 |
| Коэффициент несимметрии по нулевой последовательности тока | 114 |
| Коэффициент несимметрии по обратной последовательности напряжения | 113 |
| Коэффициент несимметрии по обратной последовательности тока | 113 |
| Коэффициент формы кривой переменного напряжения | 121 |
| Коэффициент формы кривой переменного тока | 121 |
| Коэффициент n-й гармонической составляющей напряжения | 50 |
| Коэффициент n-й гармонической составляющей тока | 50 |
| Кратковременное перенапряжение | 76 |
| Линейное напряжение | 34 |
| Масштабный измерительный преобразователь напряжения (тока) | 38 |
| Местное регулирование напряжения | 136 |
| Модуляция частоты переменного тока | 107 |
| Нагрузка системы электроснабжения | 18 |
| Напряжение нулевой последовательности | 112 |
| Напряжение обратной последовательности | 111 |
| Напряжение прямой последовательности | 110 |
| Напряжение смещения нейтрали | 119 |
| Напряжение у потребителя | 19 |
| Небаланс напряжений | 115 |
| Небаланс токов | 115 |
| Несимметричный режим | 109 |
| Несимметричный режим многофазной системы электроснабжения | 109 |
| Несимметрия напряжений | 68 |
| Нестабильность параметра | 29 |
| Нестабильность параметра электрической энергии | 29 |
| Номинальное напряжение | 33 |
| Номинальное напряжение электрической сети | 33 |
| Номинальный ток | 57 |
| Номинальная частота | 69 |
| Норма качества | 23 |
| Норма качества электрической энергии | 23 |
| Огибающая среднеквадратичных значений напряжения | 49 |
| Одиночное изменение напряжения | 77 |
| Однолинейная схема электрической сети | 10 |
| Оператор распределительных электрических сетей (ОРС) | 14 |
| Основная составляющая | 71 |
| Основная составляющая напряжения | 48 |
| Основная составляющая тока | 48 |
| Основная частота | 70 |
| Отклонение напряжения | 43 |
| Отклонение параметра электрической энергии | 30 |
| Отклонение частоты | 73 |
| Отрицательное отклонение напряжения | 42 |
| Параметр электрической энергии | 21 |
| Перенапряжение | 82 |
| Перенапряжение в системе электроснабжения | 82 |
| Перенапряжение переходного процесса | 76 |
| Периодический контроль качества электрической энергии | 130 |
| Плавное регулирование напряжения | 137 |
| Показатель качества | 22 |
| Показатель качества электрической энергии | 22 |
| Показатель нестабильности напряжения | 102 |
| Показатель нестабильности частоты | 102 |
| Положительное отклонение напряжения | 41 |
| Пользователь электрической сети | 13 |
| Порядок гармонической составляющей напряжения | 47 |
| Порядок гармонической составляющей тока | 47 |
| Посадка напряжения | 94 |
| Поставляемое напряжение | 36 |
| Поставщик электрической энергии | 11 |
| Потеря напряжения | 44 |
| Потеря напряжения в системе электроснабжения | 44 |
| Потребитель электрической энергии | 12 |
| Прерывание напряжения | 98 |
| Провал напряжения | 95 |
| Продолжительность изменения напряжения | 80 |
| Пункт контроля качества электрической энергии | 132 |
| Пункт регулирования напряжения | 140 |
| Рабочее напряжение в электрической сети | 32 |
| Рабочий ток в системе электроснабжения | 56 |
| Размах изменения напряжения | 78 |
| Размах колебаний напряжения | 104 |
| Размах колебаний частоты | 104 |
| Размах небаланса напряжений | 116 |
| Размах небаланса токов | 116 |
| Регулирование параметра электрической энергии | 134 |
| Сетевая компания | 5 |
| Симметрирование | 143 |
| Симметрирование переменного напряжения | 142 |
| Симметрирование переменного тока | 142 |
| Система электроснабжения | 2 |
| Смещение нейтрали | 118 |
| Согласованное напряжение электропитания | 40 |
| Среднеквадратическое значение интергармонической составляющей | 53 |
| Среднеквадратическое (действующее) значение напряжения | 31 |
| Среднеквадратическое значение спектральной составляющей | 52 |
| Среднеквадратическое (действующее) значение тока | 31 |
| Стабилизация | 141 |
| Стабилизация параметра электрической энергии | 141 |
| Стабильность напряжения | 101 |
| Стабильность частоты | 101 |
| Стандартизованный грозовой импульс напряжения | 90 |
| Стандартизованный коммутационный импульс | 91 |
| Ступенчатое регулирование напряжения | 138 |
| Ток нулевой последовательности | 112 |
| Ток обратной последовательности | 111 |
| Ток прямой последовательности | 110 |
| Точка передачи электрической энергии | 17 |
| Точка питания электрической энергией | 17 |
| Точка поставки электрической энергии | 16 |
| Управление качеством электрической энергии | 27 |
| Установившееся отклонение напряжения | 75 |
| Ущерб от снижения качества электрической энергии | 143 |
| Ущерб от снижения качества электрической энергии экономический | 144 |
| Фазное напряжение | 35 |
| Фазовый угол между гармониками напряжения и тока | 60 |
| Фазовый угол между гармоническими составляющими напряжения и тока | 60 |
| Фазовый угол между напряжением и током | 59 |
| Фазовый угол между напряжением и током нулевой последовательности | 61 |
| Фазовый угол между напряжением и током обратной последовательности | 63 |
| Фазовый угол между напряжением и током прямой последовательности | 62 |
| Фазовый угол напряжения | 54 |
| Фазовый угол сдвига гармонических составляющих напряжения | 55 |
| Фазовый угол сдвига напряжения | 54 |
| Фазовый угол сдвига тока | 58 |
| Фазовый угол тока | 58 |
| Фликерметр | 67 |
| Фликер напряжения | 64 |
| Централизованное регулирование параметра электрической энергии | 135 |
| Центр питания | 15 |
| Циклические изменения напряжения | 45 |
| Частота гармоники | 74 |
| Частота изменений напряжения | 79 |
| Частотная составляющая периодического напряжения | 124 |
| Частотная составляющая периодического тока | 124 |
| Электрическая мощность | 9 |
| Электрическая подстанция | 4 |
| Электрическая сеть (система) |  |
| Электрическая энергия | 8 |
| Электроснабжение | 1 |
| Эпизодический контроль качества электрической энергии | 131 |

Таблица 3 - Алфавитный указатель терминов на немецком языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Abmessungenmittel der Versorgungsqualitätkennziffern | 129 |
| Abmessungen Zeitintervall | 127 |
| Abweichung der Eigenschaft | 30 |
| Abweichung der Sternpunktleiter | 118 |
| Abweichung der Sternpunktleiter Spannung | 119 |
| Amplitude die einmalige Abweichung der Spannung | 78 |
| Amplitude des Impulses | 92 |
| Amplitude nicht des Bilanz der Spannungen (Ströme) | 116 |
| Amplitude die schnelle VergroRerung der Spannung | 87 |
| Amplitude der Schwankungen der Spannung | 104 |
| Analyse der Versorgungsqualität | 26 |
| Arbeitsstrom im System der Energieversorgung | 56 |
| Augenblickliche Bedeutung | 28 |
| Bedeutung der Instabilität der Spannung | 102 |
| Betriebsspannung (im system) | 32 |
| Biegend die Spannungen | 49 |
| Dauer die Abweichung der Spannung | 80 |
| Dauer der schnellen Vergrößerung der Spannung | 88 |
| Dauer des Spannungszusammenbruches | 97 |
| Dauer der vorübergehenden Überanspannung | 85 |
| Deklarierte Eingangsspannung | 37 |
| Deklarierte versorgte Spannung | 40 |
| Eigenschaft der elektrischen Energie | 21 |
| Einmalige Abweichung der Spannung | 77 |
| Einstrich-Netzschema | 10 |
| Elektrische energetische System | 3 |
| Elektrische Energie | 8 |
| Elektrische Leistung | 9 |
| Elektrischen Versorgung das System | 2 |
| Elektrizitats versorgungs unternehmen | 11 |
| Episodische Versorgungsqualitätskontrolle | 132 |
| Flicker Intensität | 65 |
| Flickermeter | 67 |
| Flicker Spannungschwankung | 64 |
| Formentstellung der variablen Tension (Spannung) (Stromes) | 123 |
| Formfaktor | 121 |
| Frequenz abweichung | 73 |
| Frequenz die Abweichung der Spannung | 79 |
| Frequenzhaltung | 101 |
| Frequenzperiodisch-Spannungskomponente (Stromanteil) | 124 |
| Formfaktor | 121 |
| Gegenspannungsregelung | 140 |
| Gelieferte Spannung | 36 |
| Gesellschaftgenerator | 7 |
| Grenzen der Versorgungsqualitätsverantwortung | 133 |
| Gleichrichtwert | 120 |
| Großzügigen Messreformator der Spannung (Stromes) | 38 |
| Grund- Spannungskomponente (Stromanteil) | 48 |
| Harmonische Frequenz | 74 |
| Harmonische Komponente | 72 |
| Harmonische Komponente der Spannung (Stromes) | 46 |
| Hauptfrequenz | 70 |
| Hauptkomponente | 71 |
| Interharmonische Komponente der Spannung (Stromes) | 51 |
| Intervall zwischen die Abweichungen der Spannung | 81 |
| Instabilität des Parameters | 29 |
| Klirrfaktor | 126 |
| Koeffizienten die Modulation der Frequenz des Wechselstromes | 108 |
| Koeffizienten der Spitzenmodulation der Spannung | 106 |
| Koeffizienten der vorubergehenden Überanspannung | 84 |
| Kontinuierliche Versorgungsqualitätskontrolle | 129 |
| Lieferbetrieb Garant | 6 |
| Linienspannung | 34 |
| Lokalspannungsregelung | 136 |
| Messung der Versorgungsqualität | 24 |
| Mittelwertbedeutung | 31 |
| Modulation der Frequenz des Wechselstromes | 107 |
| n-Harmonika der Spannung (Stromes) faktor | 50 |
| Netzgesellschaft | 5 |
| Nicht das Bilanz der Spannungen (Ströme) | 115 |
| Nicht symmetrische Regime des mehrphasigen Energiesystems | 109 |
| Nominelle Frequenz | 69 |
| Nominellen Strom | 57 |
| Nominelle Spannung im System | 33 |
| Norm der Versorgungsqualitat | 23 |
| Operator vertreilungs-des elektrischen Systems | 14 |
| Periodische Versorgungsqualitatskontrolle | 130 |
| Phaseabsetzung des Stromes | 58 |
| Phase-die Verschiebung der Harmonikas der Spannung | 55 |
| Phase-die Verschiebung der Spannung | 54 |
| Phaseverschiebung zwischen den harmonischen Komponenten von der Spannung und dem Strom | 60 |
| Phaseverschiebung zwischen der Spannung und dem Strom | 59 |
| Phaseverschiebung zwischen Spannung und Strom für direkte Folgen | 62 |
| Phaseverschiebung zwischen Spannung und Strom für null- Folgens | 61 |
| Phaseverschiebung zwischen Spannung und Strom für Ruckrichtung | 63 |
| Punkt der Verteilung der elektrischen Energie | 16 |
| Regelung des Parameters der elektrische Energie | 135 |
| Regulierung der versorgten Qualität | 27 |
| r.m.s. der spektralen Komponente | 52 |
| r.m.s. inter der harmonischen Komponente | 53 |
| Ruckenhalbwertdauer einer Stoßspannung | 93 |
| Schaden des Versorgungsqualitätskontrollesenkungs | 143 |
| Scheitelfaktor | 122 |
| Schnelle Vergrößerung der Spannung | 86 |
| Spannungsregelungstelle | 140 |
| Spannungsabweichung | 43 |
| Spannung (Stromes) der direkten Folgerichtigkeit | 110 |
| Spannungseinbruch | 95 |
| Spannungshaltung | 101 |
| Spannungsharmonischkomponente- (Stromanharmonischteil-) faktor | 125 |
| Spannungslosigkeit | 99 |
| Spannung (Stromes) der Nullfolgerichtigkeit | 112 |
| Spannung (Stromes) der Rückfolgerichtigkeit | 111 |
| Spannungsschwankung | 103 |
| Spannungs- (Strömung-) unbalancefaktor | 117 |
| Spannungsunsymmetrie | 68 |
| Spannungswiederkehr | 100 |
| Spannungszusammenbruch | 94 |
| Spannung zwischen den Phasen (Linienspannung) | 34 |
| Spitzenmodulation der Spannung | 105 |
| Stabile Abweichung der Spannung | 75 |
| Stabilisierung | 141 |
| Standardmäßige Blitzstoßspannung | 90 |
| Standardmäßig den Schaltstoßspannung | 91 |
| Station (eines Netzes) | 4 |
| Sternpunktspannung | 118 |
| Sternspannung | 35 |
| Stoßspannung | 89 |
| Stromsystem Belastung | 18 |
| Stromverbraucher | 12 |
| Stufe der Versorgungs qualität | 22 |
| Stufenlose Spannungsregelung | 137 |
| Stufenspannungsregelung | 138 |
| Symmetrierung | 142 |
| Tiefe Spannungszusammenbruch | 96 |
| Transiente Überspannung | 76 |
| Übergabestelle punto | 17 |
| Überhöhte Spannung | 41 |
| Überspannung im System | 82 |
| Umformungsfaktor (Strömung) | 39 |
| Unsymmetriegrad der Nullfolge-richtigkeit der Spannung (Stromes) | 114 |
| Unsymmetriegrad der Rückfo-lgerichtigkeit der Spannung (Stromes) | 113 |
| Unterbewertete Spannung | 42 |
| Unterbrechung der Spannung | 98 |
| Verlust der Spannung | 44 |
| Versorgung | 1 |
| Versorgungs qualität | 20 |
| Versorgungsqualitätskontrolle | 25 |
| Versorgungsqualitätskontrollstelle | 132 |
| Versorgungs spannung | 19 |
| Verteiler des elektrischen Systems | 13 |
| Vorubergehende Überanspannung | 83 |
| Wirtschaftlichter Schaden des Versorgungsqualitätssenkungs | 144 |
| Zahl die Komponente der Harmonika der Spannung (Stromes) | 47 |
| Zeit der Wahrnehmung flicker | 66 |
| Zeitlich Vergleichmäßigung | 128 |
| Zentralisierte Regelung des Parameters der elektrische Energie | 135 |
| Zentrum der Elektroversorgung | 15 |
| Zyklische Spannungsänderung | 45 |

Таблица 4 - Алфавитный указатель терминов на английском языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| AC voltage (current) waveform distortion | 123 |
| Amplitude of fast increase of voltage | 87 |
| Amplitude of fluctuations of voltage | 104 |
| Amplitude of impulse | 92 |
| Amplitude modulation of voltage | 105 |
| Amplitude modulation voltage factor | 106 |
| Amplitude not balance of voltage (currents) | 116 |
| Analysis of quality of supply | 26 |
| Basic component of harmonic of voltage (current) | 48 |
| Bending r.m.s. voltage | 49 |
| Boarders of electric energy quality (quality of supply) liability | 133 |
| Casual electric energy quality control (monitoring of quality of supply) | 131 |
| Centralized regulation of electric energy quantity | 135 |
| Consumer of electric energy | 12 |
| Continuous electric energy quality control (monitoring of quality of supply) | 129 |
| Counter (opposite) voltage regulation | 139 |
| Cyclic voltage variation | 45 |
| Damage of reduction of electric energy quality control | 143 |
| Declared input voltage | 37 |
| Declared supply voltage | 40 |
| Degree of quality of supply | 22 |
| Delivered voltage | 36 |
| Depth of voltage dip | 96 |
| Deviation of property (quantity) | 30 |
| Distortion factor (of a non-sinusoidal alternating voltage or current) | 126 |
| Distributor of electric system | 13 |
| Duration of fast increase voltage | 88 |
| Duration of time overvoltage | 85 |
| Duration of voltage deviation | 80 |
| Duration of voltage dip | 97 |
| Economic damage of reduction of electric energy quality | 144 |
| Electrical power network (system) | 3 |
| Electrical power system | 2 |
| Electric energy | 8 |
| Electric energy quality control | 25 |
| Electric energy quality control (monitoring of quality of supply) point | 25 |
| Electric power | 9 |
| Electrical power system | 2 |
| Fast increase in voltage | 86 |
| Frequency component of repetitive (periodic) voltage (current) | 124 |
| Form factor | 121 |
| Frequency deviation | 73 |
| Flicker intensity | 65 |
| Flickermeter | 67 |
| Flicker voltage | 64 |
| Form factor | 121 |
| Frequency deviation | 73 |
| Frequency voltage deviation | 79 |
| Fundamental component | 71 |
| Fundamental frequency | 70 |
| Generating company | 7 |
| Guaranteeing supplier | 6 |
| Harmonic component | 72 |
| Harmonic frequency | 74 |
| Harmonic voltage (current) component (harmonious component of voltage (current) | 46 |
| Instability of quantity | 29 |
| Instant value of quantity | 28 |
| Interharmonic component of voltage (current) | 51 |
| Interval between voltage deviations | 81 |
| Load in system | 18 |
| Local voltage regulation | 136 |
| Loss of voltage | 99 |
| Management of quality of supply | 27 |
| Measurement of quality of supply | 24 |
| Measurement time interval | 127 |
| Modulating voltage regulation | 137 |
| Modulation of AC frequency | 107 |
| Modulation of AC frequency factor | 108 |
| Monitoring of quality of supply (electric energy quality control) | 132 |
| Network company | 5 |
| Neutral point displacement | 118 |
| Neutral point displacement voltage | 119 |
| n-harmonic voltage (current) (component) factor | 50 |
| Nominal frequency | 69 |
| Nominal voltage of system | 33 |
| Norm of quality of supply | 23 |
| Number of component of harmonic of voltage (current) | 47 |
| Operating voltage (in system) | 32 |
| Operator of distributive electric system | 14 |
| Overestimated voltage | 41 |
| Overvoltage in system | 82 |
| Peak factor | 122 |
| Periodic electric energy quality control (monitoring of quality of supply) | 130 |
| Phase displacement between voltage and current | 59 |
| Phase displacement between voltage and current for direct following | 62 |
| Phase displacement between voltage and current for a return direction | 63 |
| Phase displacement between voltage and current for zero followings | 61 |
| Phase displacement between harmonious voltage components and current | 60 |
| Phase displacement of current | 58 |
| Phase displacement of harmonic voltage components | 55 |
| Phase displacement of voltage | 54 |
| Phase to phase voltage (linear voltage) | 34 |
| Phase to neutral voltage | 35 |
| Point of distribution of electric energy | 16 |
| Point of supply | 17 |
| Power quality parameters measuring instruments (means) | 129 |
| Power supplier | 11 |
| Property of electric energy | 21 |
| r.m.s. (root-mean-square) value | 31 |
| Quality of supply | 20 |
| Quantity (property) of electric energy | 21 |
| Rated current | 57 |
| Ratio error (current) | 39 |
| Rectified (mean) value (of an alternating voltage or current) | 120 |
| Regulation of electric energy quantity | 134 |
| r.m.s. value of interharmonic component | 53 |
| r.m.s. value of spectral component | 52 |
| Scale measuring converter of voltage (current) converter | 38 |
| Stabilization | 141 |
| Single-line diagram | 10 |
| Stable deviation of voltage | 75 |
| Standard lightning voltage impulse | 90 |
| Standard switching voltage impulse | 91 |
| Step voltage regulation | 138 |
| Substation (of a power system) | 4 |
| Supply (of electricity) | 1 |
| Supply centre | 15 |
| Supply voltage | 18 |
| Supply point | 17 |
| Symmetrization (balancing) | 142 |
| Temporary overvoltage factor | 84 |
| Time averaging (aggregation) | 128 |
| Time of perception of flicker | 66 |
| Time overvoltage | 83 |
| Time to half value (of an impulse) | 93 |
| Transient overvoltage | 76 |
| Unbalance factor | 113 |
| Unbalance factor of return voltage (current) sequence | 113 |
| Unbalance of zero sequence of voltage (current) | 114 |
| Underestimated voltage | 42 |
| Unsymmetrical mode of multiphase supply system | 109 |
| Unitary deviation of voltage | 77 |
| Value of voltage unstability | 102 |
| Voltage (current) disbalance factor | 117 |
| Voltage (current) of direct sequence | 110 |
| Voltage (current) of return sequence | 112 |
| Voltage depression (voltage collapse) | 94 |
| Voltage deviation | 43 |
| Voltage dip | 95 |
| Voltage fluctuation | 103 |
| Voltage loss | 44 |
| Voltage (frequency) stability | 101 |
| Voltage impulse | 89 |
| Voltage interruption | 98 |
| Voltage recovery | 100 |
| Voltage regulation point | 140 |
| Voltage unbalance | 68 |
| Working current in power supply system | 56 |

Таблица 5 - Алфавитный указатель терминов на французском языке

| Термин | Номер термина |
| --- | --- |
| Altération de forme de la sinusoide de tension (courant) alternative | 123 |
| Amplitude d’augmentation rapide de tension | 87 |
| Amplitude de disbalance de tensions (courants) | 116 |
| Amplitude de fluctuations de tension | 104 |
| Amplitude de l’impulsion | 92 |
| Analyse de qualité de l’énergie électrique | 26 |
| Augmentation rapide de tension | 86 |
| Centrale électrique | 15 |
| Charge dans le réseau | 18 |
| Coefficient d’asymétrie de la composante homopolaire de tension (courant) | 114 |
| Coefficient d’asymétrie de la composante inverse de tension (courant) | 113 |
| Coefficient de conversion de tension (courant) | 39 |
| Coefficient de disbalance de tension (courant) | 117 |
| Coefficient de la surtension temporaire | 84 |
| Coefficient de l’harmonique de rang n de tension (courant) | 50 |
| Coefficient de modulation d’amplitude de tension | 106 |
| Coefficient de modulation de fréquence du courant alternatif | 108 |
| Compagnie (association) de réseau | 5 |
| Compagnie (association) générateur | 7 |
| Composante de fréquence de la tension (courant) périodique | 124 |
| Composante de la tension (courant) harmonique | 125 |
| Composante directe de tension (courant) | 110 |
| Composante harmonique de rang 1 de tension (courant) | 48 |
| Composante harmonique de tension (courant) | 46 |
| Composante inter-harmonique de tension (courant) | 51 |
| Composante inverse de tension (courant) | 111 |
| Composante harmonique | 72 |
| Composante homopolaire de tension (courant) | 112 |
| Composante principale | 71 |
| Consommateur de l’énergie électrique | 12 |
| Contrôle de qualité de l’énergie électrique | 25 |
| Coupure de tension | 98 |
| Courant de travail dans le réseau électrique | 56 |
| Courant nominal | 57 |
| Creux de tension | 95 |
| Critères de qualité de l’énergie électrique | 22 |
| Déphasage de l’harmonique de rang 1 de tension | 54 |
| Déphasage de l’harmonique de rang n de tension | 55 |
| Déphasage du courant | 58 |
| Déphasage entre la tension et le courant de la composante harmonique de rang 1 | 59 |
| Déphasage entre la tension et le courant de la composante harmonique de rang n | 60 |
| Déphasage entre la tension et le courant homopolaires | 61 |
| Déphasage entre la tension et le courant directs | 62 |
| Déphasage entre la tension et le courant indirects | 63 |
| Déplacement du point neutre | 118 |
| Déséquilibre des tensions du réseau | 68 |
| Deviation d’un paramètre | 30 |
| Disbalance de tensions (courants) | 115 |
| Distributeur du réseau électrique | 13 |
| Dommage de la réduction de qualité de l’énergie électrique | 143 |
| Dommage économique de la réduction de qualité de l’énergie électrique | 144 |
| Durée à mi-hauteur (dune impulsion de tension) | 93 |
| Durée daugmentation rapide de tension | 88 |
| Durée de creux tension | 97 |
| Durée de déviation de tension | 80 |
| Durée de la surtension temporaire | 85 |
| Ecart de fréquence | 73 |
| Ecart de tension | 43 |
| Ecart stabilisé de tension | 75 |
| Ecart transitoire de tension | 78 |
| Ecart unique de tension | 77 |
| Effondrement de la tension | 94 |
| Énergie électrique | 8 |
| Enveloppe des moyennes quadratiques de tension | 49 |
| Facteur de crête | 122 |
| Facteur de distortion (d’une tension ou d’un courant altematif non sinusoidal) | 126 |
| Facteur de forme | 121 |
| Flickermètre | 67 |
| Fluctuation de tension (fréquence) | 103 |
| Fourniture (de l’électricité) | 1 |
| Fournisseur de l’énergie électrique | 11 |
| Fournisseur garant | 6 |
| Fréquence d’ècarts de tension | 79 |
| Fréquence d’une harmonique | 74 |
| Fréquence principale | 70 |
| Gestion de qualité de l’énergie électrique | 27 |
| Impulsion de tension | 89 |
| Impulsion standard de tension de commutation | 91 |
| Impulsion standard de tension de foudre | 90 |
| Inspection continue de la qualité de l’énergie électrique | 129 |
| Inspection épisodique de la qualité de l’énergie électrique | 131 |
| Inspection périodique de la qualité de l’énergie électrique | 130 |
| Intensité de flicker | 65 |
| Intervalle temporelle de mesure | 127 |
| Instabilité d’un paramètre | 29 |
| Intervalle entre deux ècarts de tension | 81 |
| Limite de la responsabilite de la qualité de l’énergie électrique | 133 |
| Local tension (contrainte) regulation | 136 |
| Mesure d’un critère de qualité de l’énergie électrique | 24 |
| Modulation d’amplitude tension | 105 |
| Modulation de la fréquence du courant alternative | 107 |
| Moyen de mesure des paramétres de qualité de l’énergie électrique | 129 |
| Moyennage temporel | 128 |
| Norme de qualité de l’énergie électrique | 23 |
| Opérateur local du réseau électrique | 14 |
| Paramètre de l’énergie électrique | 21 |
| Perte de tension dans le réseau électrique | 44 |
| Perte totale de tension | 99 |
| Point de distribution de l’énergie électrique | 16 |
| Point de livraison distribution de l’énergie électrique | 17 |
| Point de régulation de tension | 140 |
| Point d’inspection de la qualité de l’énergie électrique | 132 |
| Poste (d’un réseau électrique) | 4 |
| Profondeur de creux tension | 96 |
| Puissance électrique | 9 |
| Qualité de l’énergie électrique | 20 |
| Rang de la composante harmonique de tension (courant) | 47 |
| Régime asymétrique du réseau électrique polyphasé | 109 |
| Régulation centralisée d’un paramètre de l’énergie électrique | 135 |
| Régulation de la quantité de l’énergie électrique | 134 |
| Régulation de tension de rencontre | 139 |
| Régulation de tension en cascade | 138 |
| Régulation lisse de tension | 137 |
| Réseau acheminement de l’électricité | 3 |
| Réseau électrique | 2 |
| Retour de la tension | 100 |
| r.m.s. de la composante inter-harmonique | 53 |
| r.m.s. de la composante spectrale | 52 |
| Schéma unifHaire d’un réseau | 5 |
| Schéma unilineaire du réseau électrique | 10 |
| Signification quadratique moyenne | 25 |
| Sous-tension | 42 |
| Stabilité de tension (de frequence) | 101 |
| Stabilisation | 142 |
| Surtension | 41 |
| Surtension dans le réseau | 82 |
| Surtension temporaire | 83 |
| Surtension transitoire | 76 |
| Symétrisation (équilibrage) | 143 |
| Temps de la perception flicker | 66 |
| Tension déclarée livrée | 40 |
| Tension de déplacement du point neutre | 119 |
| Tension de foumiture | 13 |
| Tension d’entrée déclarée | 37 |
| Tension de papillotement flicker | 64 |
| Tension fournie | 19 |
| Tension de service (dans un réseau) | 32 |
| Tension livrée | 36 |
| Tension nominale du réseau | 33 |
| Tension phase-neutre | 35 |
| Tension phase-phase | 34 |
| Transformateur gradué de mesure de tension (courant) | 38 |
| Valeur instantanée d’un paramètre | 28 |
| Valeur de la moyenne quadratique de tension (courant) | 31 |
| Valeur d’instabilité de tension | 102 |
| Valeur redressée (dune tension ou d’un courant alternatif) | 120 |
| Variation cyclique de tension | 45 |

Ключевые слова: качество электрической энергии, термины, определения

0158S10-02181